## Slide 1: Retroalimentación control de presión arterial
Enfermera: Varinia López Riffo
Asignatura: medición y control de parámetros vitales
Curso: 3° C

## Slide 2: OA
Medir, controlar y registrar parámetros de salud de los pacientes, como peso, talla, temperatura, signos vitales y presión arterial aplicando instrumentos de medición apropiados.

## Slide 3: Definiciones
Control de presión arterial  Es la valoración de la presión arterial en las arterias periféricas utilizando aparatos portátiles digitales o manuales.
Tensiómetro Los tensiómetros son aparatos que constan de un manguito neumático, cubiertos con un brazal de tela, una pera insufladora con válvula y un manómetro que puede ser a mercurio o aneroide, graduado de 0 a 300 mm Hg.

## Slide 4: Definiciones
Manómetro Consiste en una columna graduada de cero a trescientos mmHg de mercurio, o un diafragma metálico. Se utiliza para medir los valores que corresponden a la presión arterial. Se recomienda que el puntero debe estar equilibrado (apuntando hacia el cero), antes de realizar una medición.
Brazalete Es una herramienta de compresión compuesto de una estructura de tela para ejercer tensión en la vena. La tela debe ajustarse acorde a las condiciones del paciente; va a rodear una tercera parte de la anchura y longitud del brazo.

## Slide 5: Definiciones
Pera insufladora Consiste en una pieza hinchable de caucho redondeada, que facilita el aumento de la presión del sistema del tensiómetro. Se ejecuta por medio de la inflación de la bolsa que está centrada en el interior del brazalete
Estetoscopio estetoscopio es un colector acústico que permite la percepción de ruidos auscultables y hace audibles otros que no son percibidos directamente por el oído.

## Slide 6: Actividad
Defina manómetro.
Defina estetoscopio.