## Slide 1: URGENCIAS
Clase correspondiente la semana del 30 de marzo al 3 de abril de 2020.
Curso: 4C
Docente: Janeth Granados. E.U

## Slide 2: UNIDAD 0
CONTENIDO CORRESPONDIENTE A HIGIENE Y BIOSEGURIDAD 3RO MEDIO AÑO 2019.

## Slide 3: OBJETIVOS
OA 2:
Medir, controlar y registrar parámetros de salud de los pacientes, como peso, talla, temperatura, signos vitales y presión arterial, aplicando instrumentos de medición apropiados.
DE LA CLASE:
Repaso de la primera clase correspondiente a control de hemoglucotest fin de aclarar dudas y afianzar conocimientos.

## Slide 4: HEMOGLUCOTEST
El Hemoglucotest es un Procedimiento que consiste en el control de nivel de glucosa en la sangre con un dispositivo electrónico a través de un aparato llamado GLUCOMETRO.

## Slide 5
Este por general se realiza a través de un pinchazo en el dedo del paciente y se pone unas tiras en el glucómetro una vez puesta la tira en el glucómetro se le pide a la persona a ponga su dedo con sangre en la tira y después sale el resultado de la glicemia.
A través de este examen se puede saber si la persona tiene hiperglicemia, hipoglicemia, o controlar el nivel de diabetes, etc.

## Slide 6
Cual es el objetivo :
Determinar el valor de la glicemia.
Controlar las alzas y bajas de glicemia.
Permite realizar intervenciones al encontrar valores alterados.
Cual es el equipo que se usa?
Equipo de medición para la glicemia (acuchek, accutrend).
Cintas reactivas.
Lancetas.
Equipo para lavados de manos.
Tórulas de algodón.
Depósitos de desechos

## Slide 7
Cuales son las recomendaciones:
Informar al paciente sobre el procedimiento.
Valorar el estado clínico del o la usuaria ( si es diabético/a).
Mantener la asepsia durante todo el procedimiento.
Respete las áreas sucias y áreas limpias.
Informar al medico si los valores se encuentran alterados.
Comparar los valores anteriores si los hubieran.

## Slide 8
El procedimiento que se realiza son:
Realice lavado clínico de manos.
Reunir material y llevarlo al usuario.
Informe procedimiento a realizar.
Colóquese guantes de procedimiento.
Limpie el dedo del paciente.
Coloque las manos del usuario bajo nivel del corazón.
Apriete el extremo de uno de los dedos del usuario.
Presione la cinta al interior del equipo, esto encenderá el equipo.
Espere a que en el visor aparezca la imagen de la cinta reactiva solicitando la gota de sangre.
Puncione la zona con la lanceta.
Coloque la gota de sangre en la zona indicada.
Espere tiempo indicado por la maquina.
Realice hemostasia o presión en el dedo puncionado.

## Slide 9
Retire equipo y deseche material.
Realice lavado clínico de manos.
Registre procedimiento.
Cuales son los niveles de la glucosa en la sangre
Glicemia normal : 70 – 100 mg/dl.
Hipoglicemia Moderada: < 50mg/dl.
Hipoglicemia Severa: < 30 mg/dl.
Hiperglicemia: > 126 mg/dl.

## Slide 10: ACTIVIDAD DE REPASO # 3
Responda las siguientes preguntas, en su cuaderno y envíelas al email: janeth.granados@liceo-victorinolastarria.cl.
Fecha de entrega: Martes 14 de Abril de 2020.
Describa el procedimiento para la toma del hemoglucotest.
Cuales son las recomendaciones para el control de la glucosa en sangre.